## Slide 1
http://wiki.mbalib.com/zh-tw/%E6%96%B0%E8%83%BD%E6%BA%90
UOI
Energy transformatiom
新能源(New Energy)
Notes: <number>

## Slide 2: 能源的種類
一次能源 | 直接來自自然界而未經加工轉換的能源
二次能源 | 由一次能源直接或間接轉化而來的能源
可再生能源 | 不隨其本身的轉化或被人類利用而減少的能源
非再生能源 | 隨其本身的轉化或被人類利用而減少的能源
常規能源 | 世界大量消耗的石油、天然氣、煤和核能等稱為常規能源
新能源 | 新能源是相對於常規能源而言的，泛指太陽能、風能、地熱能、海洋能、潮汐能和生物質能等
商品能源 | 凡進入能源市場作為商品銷售的如煤、石油、天然氣和電等均為商品能源。國際上的統計數字均限於商品能源
非商品能源 | 非商品能源主要指薪柴和農作物殘餘（秸稈等）

## Slide 3: 新能源
新能源又稱非常規能源，指傳統能源之外的各種能源形式，如太陽能、地熱能、風能、海洋能、生物質能和核聚變能等。
是指傳統能源之外的各種能源形式。它的各種形式都是直接或者間接地來自於太陽或地球內部所產生的熱能。包括太陽能、風能、生物質能、地熱能、水能和海洋能以及由可再生能源衍生出來的生物燃料和氫所產生的能量。也可以說，新能源包括各種可再生能源和核能。相對於傳統能源，新能源普遍具有污染少、儲量大的特點，對於解決當今世界嚴重的環境污染問題和資源(特別是化石能源)枯竭問題具有重要意義。

## Slide 4: 共同的特點
1)資源豐富，可再生，可供人類永續利用；比如，陸上估計可開發利用的風力資源為253GW, 而截止2003年只有0.57GW被開發利用，預計到2010年可以利用的達到4GW, 到2020年到20GW，而太陽能光伏並網和離網應用量預計到2020年可以從目前的0.03GW增加1至2個GW。
2)能量密度低，開發利用需要較大空間；
3)不含碳或含碳量很少，對環境影響小；
4)分佈廣，有利於小規模分散利用；
5)間斷式供應，波動性大，對繼續供能不利；
6)目前除水電外，可再生能源的開發利用成本較化石能源高。

## Slide 5: 新能源- 分類
聯合國開發計劃署（UNDP）把新能源分為以下三大類：
1、大中型水電；
2、新可再生能源，包括小水電、太陽能、風能、現代生物質能、地熱能、海洋能；
3、生物質能（生質燃料） 、生物柴油 、燃料乙醇、新能源汽車、燃料電池、氫能、垃圾發電、建築節能、地熱能、二甲醚、可燃冰等。
新能源其他分類：
1、新能源按其形成和來源分類： (1)、來自太陽輻射的能量，如：太陽能、水能、風能、生物能等。 (2)、來自地球內部的能量，如：核能、地熱能。 (3)、天體引力能，如：潮汐能。 2、新能源按開發利用狀況分類： (1)、常規能源，如：水能、核能。 (2)、新能源，如：生物能、地熱、海洋能、太陽能、風能。 3、新能源按屬性分類： (1)、可再生能源，如：太陽能、地熱、水能、風能、生物能、海洋能。 (2)、非可再生能源，如：核能。 4、新能源按轉換傳遞過程分類： (1)、一次能源，直接來自自然界的能源。如：水能、風能、核能、海洋能、生物能。 (2)、二次能源，如：沼氣、蒸汽、火電、水電、核電、太陽能發電、潮汐發電、波浪發電等。

## Slide 6: 太陽能
新能源太陽能
太陽能一般指太陽光的輻射能量。太陽能的主要利用形式有太陽能的光熱轉換、光電轉換以及光化學轉換三種主要方式，廣義上的太陽能是地球上許多能量的來源，如風能，化學能，水的勢能等由太陽能導致或轉化成的能量形式。利用太陽能的方法主要有：太陽電能池，通過光電轉換把太陽光中包含的能量轉化為電能；太陽能熱水器，利用太陽光的熱量加熱水，並利用熱水發電等。
太陽能可分為2種：
1.太陽能光伏 光伏板組件是一種暴露在陽光下便會產生直流電的發電裝置，由幾乎全部以半導體物料(例如矽)製成的薄身固體光伏電池組成。由於沒有活動的部分，故可以長時間操作而不會導致任何損耗。簡單的光伏電池可為手錶及計算機提供能源，較複雜的光伏系統可為房屋照明，並為電網供電。光伏板組件可以製成不同形狀，而組件又可連接，以產生更多電力。近年，天台及建築物表面均會使用光伏板組件，甚至被用作窗戶、天窗或遮蔽裝置的一部分，這些光伏設施通常被稱為附設於建築物的光伏系統。
2.太陽能熱利用 現代的太陽熱能科技將陽光聚合，並運用其能量產生熱水、蒸氣和電力。除了 ​​運用適當的科技來收集太陽能外，建築物亦可利用太陽的光和熱能，方法是在設計時加入合適的裝備，例如巨型的向南窗戶或使用能吸收及慢慢釋放太陽熱力的建築材料。目前，太陽能熱發電是開發利用的重點。
3. 太陽光合能：植物利用太陽光進行光合作用，合成有機物。因此，可以人為模擬植物光合作用，大量合成人類需要的有機物，提高太陽能利用效率。

## Slide 7: 核能
核能是通過轉化其質量從原子核釋放的能量，符合阿爾伯特·愛因斯坦的方程E=mc^2;，其中E=能量，m=質量，c=光速常量。核能的釋放主要有三種形式：
核能
A.核裂變能 所謂核裂變能是通過一些重原子核（如鈾-235、鈾-238、钚-239等）的裂變釋放出的能量 B.核聚變能 由兩個或兩個以上氫原子核（如氫的同位素—氘和氚）結合成一個較重的原子核，同時發生質量虧損釋放出巨大能量的反應叫做核聚變反應，其釋放出的能量稱為核聚變能。 C.核衰變 核衰變是一種自然的慢得多的裂變形式，因其能量釋放緩慢而難以加以利用 核能的利用存在的主要問題： 1）資源利用率低 2）反應後產生的核廢料成為危害生物圈的潛在因素，其最終處理技術尚未完全解決 3）反應堆的安全問題尚需不斷監控及改進 4）核不擴散要求的約束，即核電站反應堆中生成的钚-239受控制 5）核電建設投資費用仍然比常規能源發電高，投資風險較大

## Slide 8: 海洋能
海洋能指蘊藏於海水中的各種可再生能源，包括潮汐能、波浪能、海流能、海水溫差能、海水鹽度差能等。這些能源都具有可再生性和不污染環境等優點，是一項亟待開發利用的具有戰略意義的新能源。波浪發電，據科學家推算，地球上波浪蘊藏的電能高達90萬億度。海上導航浮標和燈塔已經用上了波浪發電機發出的電來照明。大型波浪發電機組也已問世。中國在也對波浪發電進行研究和試驗，並製成了供航標燈使用的發電裝置。潮汐發電，據世界動力會議估計，到2020年，全世界潮汐發電量將達到1000-3000億千瓦。世界上最大的潮汐發電站是法國北部英吉利海峽上的朗斯河口電站，發電能力24萬千瓦，已經工作了30多年。中國在浙江省建造了江廈潮汐電站，總容量達到3000千瓦。

## Slide 9: 風能
風能是太陽輻射下流動所形成的。風能與其他能源相比，具有明顯的優勢，它蘊藏量大，是水能的10倍，分佈廣泛，永不枯竭，對交通不便、遠離主乾電網的島嶼及邊遠地區尤為重要。風力發電，是當代人利用風能最常見的形式，自19世紀末，丹麥研製成風力發電機以來，人們認識到石油等能源會枯竭，才重視風能的發展。
1977年，聯邦德國在著名的風谷--石勒蘇益格-荷爾斯泰因州的布隆坡特爾建造了一個世界上最大的發電風車。該風車高150米，每個漿葉長40米，重18噸，用玻璃鋼製成。到1994年，全世界的風力發電機裝機容量已達到300萬千瓦左右，每年發電約50億千瓦時。

## Slide 10: 生物質能
生物質能來源於生物質，也是太陽能以化學能形式貯存於生物中的一種能量形式，它直接或間接地來源於植物的光合作用。生物質能是貯存的太陽能，更是一種唯一可再生的碳源，可轉化成常規的固態、液態或氣態的燃料。地球上的生物質能資源較為豐富，而且是一種無害的能源。地球每年經光合作用產生的物質有1730億噸，其中蘊含的能量相當於全世界能源消耗總量的10-20倍，但利用率不到3%。

## Slide 11: 地熱能
地球內部熱源可來自重力分異、潮汐摩擦、化學反應和放射性元素衰變釋放的能量等。放射性熱能是地球主要熱源。中國地熱資源豐富，分佈廣泛，已有5500處地熱點，地熱田45個，地熱資源總量約320萬兆瓦。

## Slide 12: 氫能
在眾多新能源中，氫能以其重量輕、無污染、熱值高、應用面廣等獨特優點脫穎而出，將成為21世紀的理想能源。氫能可以作飛機、汽車的燃料，可以用作推動火箭動力。

## Slide 13: 海洋滲透能
如果有兩種鹽溶液，一種溶液中鹽的濃度高，一種溶液的濃度低，那麼把兩種溶液放在一起並用一種滲透膜隔離後，會產生滲透壓，水會從濃度低的溶液流向濃度高的溶液。江河裡流動的是淡水，而海洋中存在的是鹹水，兩者也存在一定的濃度差。在江河的入海口，淡水的水壓比海水的水壓高，如果在入海口放置一個渦輪​​發電機，淡水和海水之間的滲透壓就可以推動渦輪機來發電。
海洋滲透能是一種十分環保的綠色能源，它既不產生垃圾，也沒有二氧化碳的排放，更不依賴天氣的狀況，可以說是取之不盡，用之不竭。而在鹽分濃度更大的水域裡，滲透發電廠的發電效能會更好，比如地中海、死海、中國鹽城市的大鹽湖、美國的大鹽湖。當然發電廠附近必須有淡水的供給。據挪威能源集團的負責人巴德·米克爾森估計，利用海洋滲透能發電，全球範圍內年度發電量可以達到16000億度。

## Slide 14: 未來的幾種新能源
波能：即海洋波浪能。這是一種取之不盡，用之不竭的無污染可再生能源。據推測，地球上海洋波浪蘊藏的電能高達9×104TW。近年來，在各國的新能源開發計劃中，波能的利用已占有一席之地。儘管波能發電成本較高，需要進一步完善，但目前的進展已表明瞭這種新能源潛在的商業價值。日本的一座海洋波能發電廠已運行8年，電廠的發電成本雖高於其它發電方式，但對於邊遠島嶼來說，可節省電力傳輸等投資費用。目前，美、英、印度等國家已建成幾十座波能發電站，且均運行良好。
可燃冰：這是一種甲烷與水結合在一起的固體化合物，它的外型與冰相似，故稱“可燃冰”。可燃冰在低溫高壓下呈穩定狀態，冰融化所釋放的可燃氣體相當於原來固體化合物體積的100倍。據測算，可燃冰的蘊藏量比地球上的煤、石油和天然氣的總和還多。
煤層氣：煤在形成過程中由於溫度及壓力增加，在產生變質作用的同時也釋放出可燃性氣體。從泥炭到褐煤，每噸煤產生68m3氣；從泥炭到肥煤，每噸煤產生130m3氣；從泥炭到無煙煤每噸煤產生400m3氣。科學家估計，地球上煤層氣可達2000Tm3。
微生物：世界上有不少國家盛產甘蔗、甜菜、木薯等，利用微生物發酵，可製成酒精，酒精具有燃燒完全、效率高、無污染等特點，用其稀釋汽油可得到“乙醇汽油”，而且製作酒精的原料豐富，成本低廉。據報道，巴西已改裝“乙醇汽油”或酒精為燃料的汽車達幾十萬輛，減輕了大氣污染。此外，利用微生物可制取氫氣，以開闢能源的新途徑。
第四代核能源：當今，世界科學家已研製出利用正反物質的核聚變，來製造出無任何污染的新型核能源。正反物質的原子在相遇的瞬間，灰飛煙滅，此時，會產生高當量的衝擊波以及光輻射能。這種強大的光輻射能可轉化為熱能，如果能夠控制正反物質的核反應強度，來作為人類的新型能源，那將是人類能源史上的一場偉大的能源革命。

## Slide 15
1生質能源概況
2由糖及澱粉產生生質酒精
3由植物纖維素及木質素產生生質酒精
4植物油脂及食用廢油轉換為生質柴油
5由藻類產生生質柴油
大 綱
UOI
Energy transformatiom
生質能源
Notes: <number>

## Slide 16
  目前世界的八成以上能源供應來源仍是石油
  根據世界能源組織資料顯示，單是運輸工具的耗油就佔了近六成，其中柴油每年的用量高達將近10 億噸。
  新興的開發中國家耗能量也在迅速增加中。
  據估計，地球的石油蘊含量在未來100 年內即可能枯竭，再加上富產石油的中東地區戰爭不斷，造成石油價格節節攀升，盡快找到經濟又環保的替代能源已經是全世界刻不容緩的共同目標。

## Slide 17
  根據世界能源組織於2006年公布的資料顯示（圖19-1），雖然石油是目前世界各國的主要燃料來源（扣除電力），煤炭及天然氣仍佔二分之一左右的能源供應，除此之外，最大宗的就屬佔有一成左右的可再生性替代能源，即使是核能及水力發電均尚且不及。
  而真正具可再生性的替代能源其實包括了太陽能、風力發電、水力發電以及來自於生物材料或廢料的生質能源(biofuel)。

## Slide 19
  這類可能的替代來源應該不要像石化類受限於礦源而集中於某處，然而太陽能、風力發電這類高科技產品的應用性及適用區域受限，無法成為主要的替代來源，唯有與人類息息相關的生質材料，它們是均勻充滿於世界各地，才是最具有開發潛力的石油替代來源。

## Slide 20
  供作燃料的生質體(biomass)定義為：任何除了石化燃料之外的活生物，可直接或間接轉換成燃料者。
  生質燃料是指從具有再生性的生物產物所製造出的燃料，其中也意味著它具有降低二氧化碳排放效益的“綠色能源”特質。
  同時，植物生長所依之光合作用等同於轉換太陽能為其他形式的能源貯存起來。
  全球每年生產2億噸的生質體，包括各種形式的醣、多醣體、油脂及各類大分子等，都可能有機會成為生質能源的原料。
  它不但具有再生性及可生物分解，同時無毒，確實是取代傳統燃油的理想燃媒。

## Slide 21
  生質能源主要包括生質酒精(bio-ethanol)及生質柴油(biodiesel)二類。
  生質酒精是從醣發酵而來，而醣的來源形式多樣，可以是各式各樣高糖分或澱粉之作物；
  生質柴油則可從植物之油脂轉換而來。
  為了避免影響糧食作物之生產，目前第二代的生質能源是改以生物廢料為生產原料，生質酒精可以由各類作物殘渣發酵而來；生質柴油則改以食用廢油作原料，經由轉酯作用(transesterification)產生成品。

## Slide 22
  食用廢油包括多種動植物來源的長鏈脂肪酸，需要較為仔細地處理，這是第二代的生質柴油的主要問題，
  但隨著研發科技的進步，終究可以克服這些困難，讓生質柴油逐步地取代傳統石油裂解成品，成為主要的燃媒。

## Slide 23: 19-1 生質能源概況
  早期第一代的生質柴油是直接使用精煉的植物油作為原料，生質酒精則是以雜糧如玉米、大豆以及甘蔗發酵成酒精而來，由於這樣的供應鏈等於是瓜分糧食來源，不僅成本過高，更引起糧食危機，造成糧價大幅攀升。
  更由於大量使用於原料的雜糧其實是貧窮國家的主要糧食，導致貧窮國家發生饑荒；同時由於砍伐熱帶雨林、擴大耕地，更對全球生態環境造成浩劫。

## Slide 24
  美國在2007年有8500萬噸的玉米供作生質能源的原料，這些雜糧足以供應1.35億的人口兩年的糧食量，這種車與人爭糧的現象引發世界糧食組織及各界環保人權團體之抗議，遂而有利用廢油或作物殘渣的第二代生質能源之興起。
  然而在大量的經濟效益與投資開發的利誘之下，這樣的爭糧現象並未減緩。
  在擁有熱帶雨林的巴西，5年內已增加800萬公頃的大豆栽種面積，亞馬遜河7億公頃的熱帶雨林每天仍持續在流失中。

## Slide 25
一、生質酒精
  目前巴西為全球最大的酒精輸出國，主要的生質酒精原料來自於甘蔗。
  早在1973年第一次石油危機時，巴西即已投入替代能源之研發，在2003年即推出酒精汽油雙燃料汽車
  目前全巴西超過八成的汽車均採用雙燃料系統，加油站之汽油與酒精並列，且酒精價格比汽油便宜一半以上。
  由於政策推動，巴西已成為替代能源使用最普及的國家。
  巴西的酒精輸出主要以歐洲為主，也是由於歐洲國家有相當的補貼及減稅政策配合推展替代能源。

## Slide 26
  第一代的生質酒精是以作物的澱粉發酵產生酒精，第二代的生質酒精的原料則是植物殘渣。
  植物的組織中成分最高的就屬纖維素(cellulose)及木質纖維素(lignocellulose)，後者是由多醣體(polysaccharides)、半纖維素(hemicellulose)以及木質素(lignin)所組成，它也是細胞壁的主要成分。
  只要是有纖維的植物，均可以藉由纖維素的分解得到簡單的醣，進一步發酵成為酒精，因此原料可以是各種作物的殘渣
  但纖維素的處理成本仍高，而且如何將從植物中得到的纖維素，進一步有效地分解成單醣，仍屬各家商業機密。

## Slide 27
二、生質柴油
  柴油(diesel)是石油提煉過程中的最後階段的油質產品，主要成分是9~12個碳左右的烷類(alkane)或芳烴(aromatic hydrocarbon)，雖然它的效率比汽油高，但由於雜質較多，燃燒後產生較多的煙灰。
  生質柴油無論是第一代直接採用植物油脂，或第二代以食用廢油作為原料，均為多種脂酸烴酯(fatty acid alkyl esters)的混合，並不會如傳統柴油般產生過多的煙灰。
  油脂的主要成分為三酸甘油酯(triglyceride)，從下圖的轉酯反應可以瞭解三酸甘油酯加上醇，就可以轉化成為生質柴油及副產物—甘油，這是最簡單的轉酯反應。

## Slide 29
  所謂“三酸”就是指R1、R2、R3這三個脂肪酸
  從表19-1之比較可以瞭解食用油脂的主要組成脂肪酸之比較。
  也就是說生質柴油的主要成分都是C12~C18之間的脂酸烴酯，碳鏈比傳統柴油稍長些。
  進行轉酯作用的醇主要用甲醇，因為原料便宜且較易取得；而副產物甘油可供作化妝品原料。
  下圖簡單地介紹生質酒精以及生質柴油的製造來源和純化過程。

## Slide 32
  就材料來源區分，大致分成五類，前三類產物均為酒精，後兩類則為生質柴油：
    1. 第一類就是含醣量高的作物，如甘蔗，將其提煉出的簡單醣類直接發酵產生酒精。
    2. 第二類則是以富含澱粉的作物果實種子分解成單醣，再經由發酵產生酒精。
    3. 第三類則是從農作物收成後的各從殘株之木質纖維中分解出纖維素，再將其轉換成單醣，然後發酵蒸餾，產生酒精。

## Slide 33
    4. 第四類則是由富含油脂的植物種子中提煉出油，進而以轉酯作用轉換成生質柴油。
      從下圖中可以瞭解到，無論是哪種植物產生的廢料渣，均有可能成為第三種生質能源的原料來源，這也是第二代的生質酒精最具潛力之處。
    5. 第五類方法是以食用廢油作為原料，將其轉酯成生質柴油。
  接下來將分節詳細介紹這些類別的生產過程。

## Slide 34: 19-2 由糖及澱粉產生生質酒精
  雖然以酒精作為燃料之能量轉換只有汽油類的68%，但由於是屬於乾淨的能源，不但有毒物質低，同時減少約80%的二氧化碳排放量。
  事實上使用酒精為燃料的歷史悠久，早在1927年，巴西即已有相關的生產發展，直到1970年代石油危機，以及國際間的糖產量過剩，於是巴西於1975年開始成立國家型酒精計畫(ProAlcool)，此計畫是以甘蔗為生產原料，目標在以大規模量產酒精取代汽油。

## Slide 35
  前面提過，巴西由政府實質介入供需，發展出大規模體制化的能力及技術，1999年起，糖轉換酒精之技術成熟，政策完備，ProAlcool鼓勵民間私人投資此產業，政府在分配及價格上逐步放手。
  儘管1979年即有完全使用酒精的汽車，但雙燃料型引擎的產生才是驅動酒精燃料市場的推手。
  在美國的情況則是早年20世紀初石油公司的各種促銷手段，讓酒精燃料市場無法生存。
  直到1980年代，由於農業生產過剩，為了活化農業市場，開始推動酒精燃料，而且美國的酒精燃料比巴西更精進，目前無論是生產或使用量均是全球最大。

## Slide 36
  目前用作原料的作物40%來自於甘蔗及甜菜，其餘60%來自於其他澱粉類作物。
  來源可分為簡單的糖，包括甘蔗、甜菜、高粱、乳清(whey)等；澱粉類則包括玉米、小麥、根果類；另外還有木質纖維類。
  酒精的生產過程步驟首先需要得到可發酵的糖，然後發酵，再經由分離純化以得到酒精。
  無論原料為何，只有第一步的過程有差異。

## Slide 37
    1. 如果是簡單的糖作物如甘蔗，只需要經過研磨萃取糖，不需要水解即可用來發酵。
      例如甘蔗汁、甜菜汁即可發酵，再經蒸餾，整理脫水即可得到酒精。
      發酵所需之微生物主要為釀酒酵母菌(Saccharomyces)。
    2. 澱粉類作物需要先經醣化作用(saccharificaiton)才能進行發酵，所謂的醣化作用是將澱粉類以熬煮方式糊化(gelatinized)，再經酵素水解以形成葡萄糖，即可進行發酵。
      需要的酵素包括澱粉酶(alpha-amylase)以及澱粉葡糖苷酶(amyloglucosidase)。

## Slide 38
    3. 乳清(whey)亦為良好的單醣來源
      它是生產起司時之副產物
      當其中的乳清蛋白被分離出之後，剩餘的透析物經濃縮再經逆滲透處理，即可得到高濃度的乳糖(lactose)，可供為酒精發酵之單醣來源。
      此處需要之微生物為可分解乳糖之Kluyveromyces marxianus。

## Slide 39: 由植物纖維素及木質素產生生質酒精
  雖然植物殘渣富含碳水化合物，卻不是如簡單的糖或澱粉一樣能直接利用的，我們先來瞭解其中的成分，再介紹如何從這類堅韌的組織中釋出可轉換成能源的簡單糖。

## Slide 40
一、植物纖維中的碳水化合物
  (一) 纖維素(Cellulose)
  植物的纖維素是維持植物細胞壁的主要結構來源，亦廣泛存在於細菌、真菌或藻類。
  纖維素是一種無分枝的單元聚合物(homopolymer)長鏈，它的小單位是兩個吡喃葡萄糖(glucopyranose)，吡喃葡萄糖是葡萄糖的異構物，不易被水解。
  以樹木為例，纖維素聚合物約為10,000個吡喃葡萄糖，但棉花之類的長纖作物，則可達15,000個的程度。

## Slide 41
  (二) 半纖維素(Hemicellulose)
  半纖維素約佔20~25%的木質纖維素，是含量第二高的成分。
  不同於纖維素，它的長鏈會有分枝，同時組成單元多樣化，由各類的五碳糖、六碳糖及乙醯糖所構成；分子比纖維素小，又因為有支鏈，因此較易被水解。
  不同種類的木質纖維素成分迥異，農作糧草類的半纖維素主要為木聚醣(xylan)，而松柏杉之軟木類則為葡甘露聚醣(glucomannan)，前者中的木糖(xylose)可輕易經酸鹼處理而萃取出，然而後者則需要經強鹼處理才可能萃取出。

## Slide 42
  在植物纖維中，它如外套般包束纖維素長鏈，是植株木質纖維中較易被化學或熱處理而分解的，如果能在前處理過程中先將之水解，則至少有一半的纖維素可被分解利用。
  但半纖維素的分解過程中容易產生一些不利於酵素作用的抑制分子，因此在選擇前處理步驟時要兼顧糖的回收率。

## Slide 43
  (三) 木質素(Lignin)
  木質素可以被視為木質纖維中“膠”的成分，可讓細胞壁堅韌，不通透，以抵抗微生物或各種環境逆境。
  木質素是沒有固定形狀的，是苯丙烷(phenyl propane)單元任意鍵結而形成的網絡。
  此鍵結將木質纖維糾集在一起，緊密纏繞纖維素，因此可說是阻礙纖維素被分解利用的主要成分。
  此外，木質素會任意沾黏酵素，或阻礙酵素與纖維素之結合，甚至其衍生物還可能殺害微生物。

## Slide 44
  在去除木質素之後，生質體即會膨脹而鬆散，暴露出纖維素，增加其可利用性。
  然而要去除木質素的阻礙，並不一定要把木質素完全移除，僅需在前處理時將其融化，再冷卻，亦可改變木質素的結構，此時生質體即可膨脹開來，酵素便可輕易地接觸纖維素進而讓其分解之。

## Slide 45
二、前處理過程
  一般而言，植物的纖維素佔總重之40~50%，20~40%為半纖維素，20~30%為木質素
  前處理過程會依組成而有所不同，主要考量不外乎成本及轉換成糖的效率，基本上分為物理性、化學性、生物性以及複合式數種。
  複合式的處理若利用溫度壓力加上化學或生物特性，則可稱為物理化學性或生化性的方法，這類方法比單純的物理性或化學性以及生物性要有效。

## Slide 46
  (一) 物理性處理
  主要為粉碎，從減小粗體積、切塊切碎、研磨成粉等不同程度的破壞，均可增加表面積，以及暴露出纖維素。
  但需要考慮粉碎過程所耗用的能量及規模是否有經濟效應。
  大致上，小至2~50 mm即已達最大效果，再研磨至更小，也無法提升水解。

## Slide 47
  (二) 生物性處理
  最常使用的是利用真菌的各種過氧化酶等酵素來分解木質素、半纖維素以及多酚類。
  白腐菌是分解木質素最有力的真菌，它和軟腐菌可分解木質素及纖維素；褐腐菌則只分解纖維素。
  這個前處理過程雖然需要數週的時間，卻十分有效用。
  但對工業規模而言，仍是不符迫切所需，同時，有些可用的碳水化合物成分亦被微生物所利用消耗是其另一缺點。

## Slide 48
  但是這類真菌可以幫助其他發酵過程，提升產能，例如麥糠發酵多利用嗜熱厭氧菌Clostridium thermocellum來進行，若佐以鐮孢菌(Fusarium head blight)這類腐真菌，可提升水解纖維素之產氫速率，即使產量並不會更多，但可減低時程，進而節省製程之能源。

## Slide 49
  (三) 化學性處理
  一些酸鹼有機溶劑或離子液均對木質纖維有影響，如鹼處理造成生質體之膨脹，或降低纖維素的緊實度，亦可打斷木質素與其他碳水化合物之間的鍵結，或移除半纖維素上之醣基等。
  對於木質素比例低的植物可以適量使用，如果木質素含量較高，則需大量鹼處理，並不適宜。
  稀釋的酸也可用作前處理，可將半纖維素分解成單個分子，使纖維素釋出，之後再以鹼中和之；但強酸則不適用，因為其具有腐蝕性，同時不易移除。

## Slide 50
  (四) 物理化學性(Physicochemical)處理
  1. 蒸汽前處理
    這是研究最多且為目前最普遍使用的前處理方式，早先將之稱為“蒸氣爆”處理，認為植物纖維經此爆炸處理，即可水解成較小之分子。
    實際過程是將植物粉碎之後，以高壓蒸汽160~240℃高溫，高壓0.7~4.8 MPa短暫處理數秒至數分鐘，讓半纖維素水解釋出。

## Slide 51
    在此液態環境下，半纖維素是唯一會被溶出的碳水化合物，同時木質素則因高溫而變形，此時仍未改變的纖維素可極易暴露而被分解，同時木質纖維素即可成為有效之生質原料。
    半纖維素經此處理之後，溶出葡萄糖及木糖，過高的溫度（如270℃）易讓這些單醣分解，反而不利於發酵。
    蒸汽處理之優勢在於避免使用化學劑，產生之糖不至於過分稀釋，同時經濟實惠且無環境污染之可能。
    但缺點在於有時木質纖維分解不全，木質素被濃縮沉澱而凝結，反而不易水解；或是木糖被破壞，或半纖維素受熱產生抑制成分阻礙發酵等。

## Slide 52
    整體而言，蒸汽處理適用於作物或殘渣，不適用於木材類，後者仍需酸催化處理。
    這是比較接近市場化的處理方式，目前美國國家再生能源實驗室（Notional Renewable Energy Laboratory，簡稱NREL）在高登(Golden)實驗室已有小規模試產在進行中，瑞典的乾淨能源公司(SEKAB)亦有試產，其他如義大利、加拿大亦有小規模試驗。

## Slide 53
  2. 熱水流體前處理
    熱水流體前處理與蒸汽處理類似，只是改以熱水流為介質，可以水解半纖維素，去除木質素，讓纖維素可以暴露出，同時溫度控制在180~190℃，不會讓半纖維素產生發酵抑制物。
    固體維持在1~8%，易產生多醣及寡醣類。
    反應器水流形式可以為順流、逆流或快速流通。
    熱水可以分解半乙醯鍵，水解出來的酸可以幫助分解半纖維素，但也可能更進一步將糖分解成醛，反而會抑制接下來的發酵步驟。

## Slide 54
    熱水流體前處理之優點在於溫度不至於過高，不會進一步分解產物，因此不需要再多一步清除步驟，經濟又省工。
    但缺點是產生的產物被水稀釋，同時由於體積龐大，後續處理較為耗能。

## Slide 55
  3. 有機溶劑前處理
    原理類似有機溶劑漿化(organosolv pulping)處理，但去木質化的程度稍低
    可使用的有機溶劑包括草酸(oxalic acid)、乙醯水楊酸(acetylsalicylic acid)，佐以催化劑如鹽酸、硫酸，甚至水楊酸等，以溶解半纖維素並以有機溶劑萃取木質素。
    處理的條件是在高溫（100~250℃）下使用低沸點的甲醇或乙醇，或高沸點的醇類，或是其他種類的有機溶劑如醚、酮、酚、有機酸等，

## Slide 56
    以醇類處理者幾乎可以完全除去木質素，只剩下半纖維素，乃因醇類可以打斷木質素內部的鍵結，以及其與半纖維素之間的鍵結，同時水解半纖維素內部的糖苷鍵(glycosidic bond)，這是半纖維素的小單位葡萄糖間的鍵結鏈，如此即可有效增加纖維素後續之處理及利用。
    而有機溶劑前處理最大的優勢在於它可以有效地將三種產物分離：乾的木質素、液狀的半纖維素以及具有相當純度的纖維素。

## Slide 57
    原本在有機溶劑中的木質素，待有機溶劑揮發之後，產生質輕量純的木質素，可以供作前處理本身所需之燃料，甚至可以經更進一步的純化得到高品質的木質素，可以供作再生樹脂類聚合物之原料，如酚醛樹脂(phenolic resins)、聚氨脂（polyurethane，簡稱PU）、聚異氰酸酯(polyisocyanate)或環氧樹脂類。
    這是物理化學性前處理方法中唯一可以處理具高含量木質纖維素之生質體（如松柏杉之類的軟木）的方法，也是少數不需要將原料先切碎之方法。

## Slide 58
    然而此法仍有其限制，由於化學溶劑之成本仍高，同時處理過程中若有單醣酸化產生的副產物會抑制後續之微生物發酵過程。
    再者，在高溫狀況下使用高揮發性的溶劑，需要使用密封反應爐，不能有任何的洩露，以避免有爆炸失火的危險，或對環境人體之傷害。
    目前已有製漿公司及造紙公司採用此法，2001年起，Lignol能源公司即開始利用此技術將多種軟木類以乙醇前處理，有效地將木材轉換成生質酒精。

## Slide 59
  4. 其他方法
    其他根據研究報告的方法包括稀酸前處理、氨爆破前處理、石灰及蠟氧化前處理、二氧化碳爆破前處理、離子液前處理等，多只有實驗室研發的小規模試驗成功，並未有量產之報告。
  由以上的資訊瞭解到，即使有些前處理方式成效不錯，仍不能保證適用於所有的生質體，因此仍有待研究人員的努力，開發多類型的前處理以因應廣大的市場需求。

## Slide 60: 19-4 植物油脂及食用廢油轉換為生質柴油
  由油品產生生質柴油的過程即如圖19-2所示之化學反應，
  在第一節中，我們已經敘述了從植物油脂轉換為柴油之基本步驟，這一節主要將介紹從食用廢油轉換成生質柴油之過程。
  根據表19-2資料顯示，每年全球產生的食用廢油應遠超過15億噸，當油脂在長期高溫160~190℃處理之下，會有物理或化學變化，會產生一些對人體有害的物質，食用廢油若未經妥善處理而棄置，終會進入食物鏈中，也會成為一項污染源，因此以這些食用廢油作原料生產生質柴油，理應更實用，而且更具有健康環保的效益。

## Slide 62
  然而，事實上，由於食用廢油多來自油炸過食物的油品，成分比起初成分複雜，處理食用廢油所需要的額外手續較繁複，因此第二代生質柴油的量化生產仍有其困難度。
  目前約八成的商業化生質柴油仍採用提煉的純植物油作原料，雖然成本稍高，在商業利益考量之下，仍是廠商優先考慮的選項。
  要使用食用廢油製作生質柴油，需要先克服幾類問題：
    1. 酸化以及含水分：
      油品經高溫油炸時，周圍空氣中的水蒸氣會導致水分滲入，易產生游離的脂肪酸，可從0.5%增加至15%之多，會影響酯化反應。

## Slide 63
    2. 黏稠度及表面張力的增加：
      來自於氧化程度增加，當氧溶入油品中，會產生不飽和的醯類甘油(acylglycerols)的氧化物，而各類烷基（圖19-2中的R）則形成烷基自由基（alkyl radical，簡稱R’），再形成烷基過氧自由基（alkylperoxyl radicals，簡稱ROO’），最終會形成烷氧自由基（alkoxyl radicals，簡稱RO’），產生各類的飽和或不飽和醛、酮、內酯(lactone)、醇、酸、酯，高揮發性的可能容易釋出，殘留在油中的則逐漸繼續反應成為多體(polymer)、環體，增加了油品的黏稠度。

## Slide 64
    3. 熱化反應：
      高溫加熱反應在缺氧的狀況下，油品中的飽和脂肪酸會產生烷類、烯類、短鏈脂酸、酮類等化學物；不飽和脂肪酸則易兩兩形成飽和二體或環形體。
  不同於質純的油品可以加入簡單的醇來進行轉酯反應，食用廢油因品質純度不一，需利用加入催化劑或酵素的方式來生產生質柴油，下面就一一作說明。

## Slide 65
一、催化酯化反應
  製作生質柴油的化學反應需要有催化作用，最常用的是加入同質鹼性催化劑(homogeneous base catalyst)如NaOH或KOH這類便宜易取得的鹼類，唯一的限制就是油原料中的游離脂肪酸不能超過0.5%，游離脂肪酸遇到鹼劑會有皂化反應產生。
  此外，若油原料中含有水分，也會在高溫下產生游離脂肪酸，進而發生皂化現象，在常溫下會呈膠狀甚至半固體化，影響後續的純化步驟。

## Slide 66
  儘管，有新的研究顯示，在游離脂肪酸含量2%以內的狀況下，仍有方法克服皂化反應的發生，但以食用廢油作原料時，游離脂肪酸很可能超過2%，因此，此方法即不太適用。
  品質差的食用廢油適合採用酸性催化劑，在轉酯反應中，它可以同時讓游離脂肪酸進行酯化及轉酯，因此不受游離脂肪酸的影響，但反應速率慢。

## Slide 67
  為了讓催化劑能與產品分離，亦有異質催化劑（heterogeneous catalyst，固態催化劑）的產生
    異質鹼性催化劑的代表有：從石灰石來的氧化鈣(CaO)、氧化鎂(MgO)、鋁鎂石(hydrotalcites)
    異質酸性催化劑的代表則有沸石(zeolite)、二氧化鋯(ZrO2)、二氧化鈦(TiO2)及二氧化錫(SiO2)
    它們均具有容易回收再製、易分離的優點。
  表19-3列出常用的催化作用以及其優缺點。

## Slide 71
  由於酸性及鹼性催化劑各有優劣，因此有合併二者的兩階段合成生質柴油方法產生，先用酸性催化劑降低食用廢油中的游離脂肪酸，再進一步利用鹼性催化劑來完成生質柴油產物。
  此法仍在研究階段，並未達到比酸性及鹼性催化劑更理想的標準。

## Slide 72
二、以酵素催化轉酯反應
  即使化學轉酯反應的反應本身成本不高，但後處理過程面臨一些瓶頸，例如產生大量廢水以及後續副產品甘油的回收，都會增加額外的成本，於是脂酶(lipase)這種最簡單的轉酯反應催化酵素又開始受到重視。
  經由脂酶催化的反應不會產生其他副產品，而且其反應溫和、游離脂肪酸不影響其作用、催化劑可以再利用等諸多優點，成為取代化學轉酯反應的最佳選項，於是尋找更便宜而有效率的酵素成為研發重點。
  以下介紹數種來自不同生物來源的脂酶，經反覆試驗找出最佳條件，讓脂酶有效達到高效率的例子。

## Slide 73
  (一) 利用不同的醇類或溶劑
  Lipozym IM60－取自毛黴菌(Mucor miehei)
    Lipozym IM60不受高含量游離脂肪酸之影響，若用一般常用的甲醇進行反應則效率極差，可以用乙醇或二級醇進行轉酯，但二者反應條件不同。
      1. 一級醇： 需要加入不親水的己烷(hexane)，仍為溶劑，以助親水的醇溶在油酯中，在45℃反應5小時，即可將93~99%的脂肪轉成生質柴油。
      2. 二級醇： 不加溶劑，可有97%的油脂直接反應成生質柴油。

## Slide 74
  (二) 控制醇與油脂的比例
  PS 30－取自洋蔥假單胞菌(Pseudomonas cepacia)
    需要條件為50℃，醇與油脂的比例為1:4，反應18小時即可產生生質柴油，轉酯率可達84~94%之間，
    此酵素活性極佳，即使持續存在油脂中48小時，仍不失效力。

## Slide 75
  (三) 分階段加入醇以避免酵素失去活性
  Novozym 435－取自極地酵母菌(Cerevisiae antarctica)
    使用二級醇時，Novozym 435在無溶劑時，以醇與油脂比例3:1條件下，45℃反應16小時可以產生96.4%的生質柴油，
    由於高量的醇會讓酵素永久失去活性，反應過程中分三階段加入醇，以避免酵素失去活性。

## Slide 76
  (四) 固著脂酶，以利回收再利用
  1. 枯草桿菌(Bacillius subtilis)
    直接將枯草桿菌包覆在含有磁珠的不親水載網(hydrophobic carrier net)內，枯草桿菌釋出的脂酶即可固著在磁珠表面，這種磁性細胞催化體（magnetic cell biocatalyst，簡稱MCB）在反應完成之後更容易利用磁性而與產物分開。
    在40℃，pH 6.5加入3%的MCB，分兩階段加入甲醇，即可在72小時內產生90%的生質柴油，回收的MCB並未失去活性，可重複再利用。

## Slide 77
  2. 米根黴(Rhizopus oryzae)
    米根黴是生產米酒的菌種，若將其固著在過濾生化棉，於40℃，甲醇與油脂比為4:1，甲醇分三步驟加入，以避免酵素失去活性，固著的脂酶為油脂的30%，反應30小時可有88~90%的效率。

## Slide 78
  (五) 加入吸附劑，以除去影響反應的副產物
  擴展青黴(Penicillium expansum)
    將擴展青黴固著在D4020樹脂上，以35℃處理，同時加入矽膠吸附劑以移除影響反應的副產物甘油，以7小時的反應，可以達到92.8%的效率，即使重複使用10次，仍有68.4%的活性。
  綜合以上例子可以瞭解，使用脂酶可以利用多種方法，來改善生質柴油產生的效率。

## Slide 79: 由藻類產生生質柴油
  藻類是目前世界上生長最快的生物，遍佈世界各地，不需要額外的耕地或肥料。
  且其藻株中高達50%為油脂，可作為良好的生質柴油之油脂供應來源，也不需要太多的能量來進行原料萃取，特別是微藻類，其生長速度比陸生植物快速，每年每英畝可生產2~8萬公升的油脂，比起最有效益的棕櫚油還多7~31倍的產量，且採收過程也比陸生作物容易，可算是將光、水、二氧化碳固著之最佳生質。
  由藻類產生生質柴油可被稱為第三代生質能源。

## Slide 80
  表19-4為同樣的面積所能產生之油脂產量之比較。

## Slide 81
  藻類可分為單細胞微藻類(micro-algae)及多細胞之巨藻類(macro-algae)，後者包括在淡水或鹽水生長的水草、海藻類，
  目前以微藻類為油脂萃取之主要材料來源。
  微藻類是行光合作用的單細胞微生物，可分成四大類：矽藻、綠藻、藍綠藻及金黃藻類。
  又可分為兩大生態群：絲狀(filamentous)及浮游類(phytoplankton)，後者繁殖快速，在池塘中大量繁殖可阻斷池面，產生足以為害池塘中其他生物的現象稱藻華(algal bloom)。
  如果充分利用它快速生長以及體內油脂充裕的特性，可以大量生產油脂。

## Slide 82
  目前工業界量產藻類的培養方式可分為三種：開放式池塘，不斷進出的光反應器及封閉系統。
    1. 開放式池塘
      採用陰涼的池塘，養分來自於附近陸地的水流或是植栽淤泥排流之污水流，
      由於此技術受限於自然環境之供給，且難以控制各種生長氣件，效益有限，因此開始有其他技術之發展。

## Slide 83
    2. 利用陽光供能的方式，可以是可開可關的池塘，或封閉式的光反應器。
      後者成本昂貴，但需要的面積及光都較少，若培養高油脂的藻類，每英畝每年可量產2~5萬公升之油脂，是蔬菜油之200倍。
      反應器的優勢在於易於清理及排放廢水。
      但是當藻類生長至某個密度之後，光線即難以穿透，因此大規模生產意味著需要增加生長面積而非體積。

## Slide 84
  藻類的膜組織富含油脂及脂肪酸，即為生成生質柴油之原料來源，不同的微藻類所含之油脂比例差異極大，從2~40%均有，
  表19-5顯示較高油脂含量之微藻，而藻類的油脂中之不飽和脂肪酸超過50%。
  圖19-4顯示由藻類產生生質柴油之流程。

## Slide 87
  下面介紹目前藻類培養需要克服的幾個問題。
  1. 維持藻株之純淨：
    必須有可篩選的條件以避免其他微生物之污染，因此可以選用具有特殊生長條件的藻類，如喜高鹽、極端的pH環境等。
  2. 能量考量：
    在封閉式的生長反應器中，需要供能以利均勻，包括攪拌、氣流水流等。
      同時，若生長過密，亦容易導致後續供能不易。
      因此如何有效供能亦為一需考慮之因素。

## Slide 88
  3. 持續的養分供給：
    當生長密度達到某個程度時，養分供應容易短缺，特別是二氧化碳(CO2)的供給，為了要得到較佳的產量，二氧化碳之供給不可短缺，在這個部分可以利用供電設備自己產生的排氣設施，讓藻類再循環利用所排放出之二氧化碳。
  4. 有效的萃取：
    由於藻類需要先乾燥處理才能萃取出油脂，在生產過程中比較有困難的瓶頸在於如何以最有效率的方式，將分佈於藻類細胞內的油脂純化出來，同時又不大量利用有機溶劑。

## Slide 89
  目前從藻類萃取油脂的主要方法有三種：
  1. 榨取：
    目前70~75%採用此方式。
  2. 有機溶劑萃取：
    利用正己烷(hexane)以化學方式分離萃取出油脂，方法便宜。

## Slide 90
  3. 表面流體萃取：
    此法比傳統有機溶劑萃取有效率，是將二氧化碳高壓高溫處理成液態及氣態之臨界點，組織經其處理即可有效萃取出油脂，由於具有選擇性，因此可以分離出高純度之濃縮油脂，幾乎可以100%萃取出油脂。
    而三酸甘油酯產物即可依一般的轉酯方式進行，得到生質柴油。

## Slide 91: 結 語
  本章最開始談到石油、煤炭以及天然氣的消耗佔能源中之大宗，不僅是資源有限，需要尋求替代能源，更重要的是目前燃燒這類燃料佔了98%的碳排放，如能有效降低此類能源之使用，可以進一步降低二氧化碳的排放。
  儘管生質能源的量產可以解決這個問題，但仍不可輕忽為了供應燃料的需求而大量掠奪了糧食供給的問題，特別是第三世界國家所處的劣勢，不但自身的耕地遭受排擠，且原本為主食的雜糧也大量被資本強權國家直接用於生產燃油。

## Slide 92
  再者，由於大量開墾的農地也讓生態環境遭逢岌岌可危的的命運，
  唯一可以改變這個局勢的只有致力於開發第二代生質能源之可能，有效利用原本屬於廢棄之生質材料為原料，才是根本的解決之途。